## Slide 1: GXW45XX
(Bircom Ergin BOYACI – Müşteri Deneyimi ve Ürün Geliştirme)
2020

## Slide 3
GXW 45XX
IP= 10.10.6.12
PBX
PRI
SIP TRUNK
10.10.6.95
Ethernet
ISDN PRI
ÖRNEK:
10.10.6.95 ip sinden gelen arama PRI aktarılacak,
PRI dan gelen arama da 10.10.6.95 sunucusuna aktarılacak
Not: GXW45XX cihazının IP si 10.10.6.12

## Slide 4
Cihazın ara yüzüne gösterildiği şekilde bağlanabilirsiniz, cihazın aldığı IP ise
ekran üzerinden görülebilir.

## Slide 5
PRI Trunk tanımı

## Slide 6
PRI Trunk tanımı

## Slide 7
PRI Status izleme

## Slide 8
Sip Trunk Tanım

## Slide 9
Sip Trunk status

## Slide 10
Yön Tanımlaması
Yön Tanımlamaları Outband ve inbound
Routes lerden yapılır,
inbound routes ler den port bazında,
yani PRI ve SIP gelecek olan hangi aramaların
kabul edileceği kuralı yazılır, aranan ve arayan
numaraya göre ayrı izinler girilebilir.
Outbound routes ler de ise cihaza gelmiş olan,
Yani sip den veya pri dan gelen aramanın
Aranan numaraya göre yönünün yani nereye
Gideceğinin tanımı yapılır,
Çağrı hedef numaraya göre SIP e mi yoksa
PRI ya doğru mu gideceği yönü belirtilir

## Slide 11
PRI port için örnek inbound tanımı
PRI portundan gelen tüm
aramaları kabul et demek

## Slide 12
SIP Trunk için örnek inbound tanımı
SIP trunk dan gelen tüm
aramaları kabul et demek

## Slide 13
Outbound routes ayarı
İnbound rutes ayarlarından sonra sisteme gelmiş olan çağrıyı hedef numarasına göre
Yönlendirilmesi yapılır
Örnek: 02123199740 aranmış ise bunu SIP e gönder
0530 878 59 10 aranmış ise bunu PRI portuna gönder

## Slide 14
Outbound routes ayarı

## Slide 15
Outbound routes ayarı